# Nasos  ETsV (ЭЦВ)  - 5

### təyinatı

ETsV (ЭЦВ) tipli artezan quyuları üçün nəzərdə tutulmuş şaquli mərkəzdənqaçma nasosları. Bu tip elektrik nasoslu aqreqatlar şəhərin,yeyinti sənayesinin və kənd təsərrüfatının su təchizatını təmin etmək məqsədilə artezan quyularından içməli suların vurulmasında istifadə olunur. Aqreqat bir-birinə mufta ilə birləşmiş sinxron tipli elektrik mühərrikindən və çox seksiyalı mərkəzdənqaçma nasosdan ibarətdir.

Aqreqatın fırlanma tezliyi 3000 dövr/dəq-dir. Statorun dolağının sarınmasında suya davamlı naqillərdən istifadə olunub. Mühərrikin soyudulması vurulan su ilə təmin olunur.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Nominal xüsusiyyətləri | L, mm | Kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Basqı, | Cərəyan, А | Gücü, kvt |  |  |
| ETsV (ЭЦВ) 5-4-75 | 4 | 75 | 6,5 | 2,2 | 1200 | 42 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-4-100 |  | 100 | 9 | 3 | 1400 | 48 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-4-125 |  | 125 | 11 | 3 | 1540 | 52 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-4-135 |  | 135 | 8 | 3 | 1440 | 52 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-4-160 |  | 160 | 12 | 4 | 1930 | 66 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-4-180 |  | 180 | 9,3 | 4 | 1720 | 60 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-4-200 |  | 200 | 12,8 | 5,5 | 1820 | 65 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-4-220 |  | 220 | 12,8 | 5,5 | 1930 | 70 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 6 | 2,2 | 1100 | 40 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6.5-65 |  | 65 | 6 | 2,2 | 1220 | 42 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6,5-80 |  | 80 | 10 | 3 | 1380 | 49 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6.5-80 Х |  | 80 | 10 | 3 | 1260 | 44 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6,5-95 |  | 95 | 8 | 3 | 1355 | 47 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6.5-100 |  | 100 | 11 | 3 | 1560 | 52 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6.5-120 |  | 120 | 12 | 4 | 1860 | 67 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6.5-140 |  | 140 | 11,5 | 4 | 2010 | 66 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6,5-145 |  | 145 | 12,8 | 5,5 | 1710 | 62 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6,5-170 |  | 170 | 12,8 | 5,5 | 1850 | 66 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-6,5-200 |  | 200 | 14,8 | 6,3 | 2040 | 72 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-10-50 | 10 | 50 | 5,2 | 2,2 | 1050 | 47 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-10-65 |  | 65 | 7,6 | 3 | 1220 | 48 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-10-80 |  | 80 | 9,3 | 4 | 1330 | 58,5 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-10-95 |  | 95 | 12,8 | 5,5 | 1450 | 52,5 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-10-125 |  | 125 | 14,8 | 6,3 | 1560 | 57 |
| ETsV (ЭЦВ) 5-10-140 |  | 140 | 17,2 | 7,5 | 1800 | 61 |

### qabarit  ölçüləri

|  | D1 | D2 | D |
| --- | --- | --- | --- |
| ETsV (ЭЦВ) 5 | 120 | 120 | G-11/2-V |

### naqilin  en kəsiyi

### m0ntaj olunması