# Nasos 1D 200-90 (a, b)

### TƏYİNATI

Iki tərəfli girişi olan D, 1D, 2D tipli nasoslar yüksək faydalı iş əmsalına və sorma qabiliyyətinə malikdirlər. Bu tip mərkəzdən qaçma nasosları, ufüqi, birpilləli  olmaqla iki tərəfli yarımspiral səkilində suyu işçi çarxa gətirmə  və spiral səkilində suyu ötürmə  xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Sorma və təzyiq boruları korpusun aşağı hissəsində yeləşir ki, bu da su borularını və mühərriki sökmədən rotorun işçi hissələrini dəyişərkən nasosun sökülməsi zamanı heç bir mane yaratmır.

Nasosun rotoru muftanın köməyi ilə elektrik mühərrikilə birgə fırlanır. Rotorun dayaqlarına ikitərəfli radial podşipniklər xidmət edir.İşçi təkər ikitərəfli girişə malikdir ki,bu da ox boyunca qüvvələr nisbətini  tarazlaşdırır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1D200-90 | 200 | 90 | 5,5 | 3000 | 90 | 145 | 770 |
| 1D200-90 а | 180 | 74 | 5,8 | 3000 | 75 | 145 | 740 |
| 1D200-90 b | 160 | 62 | 5,9 | 3000 | 55 | 145 | 605 |
| 1D200-90 b | 160 | 62 | 5,9 | 3000 | 45 | 145 | 500 |
| 1D200-90 | 100 | 22,5 | 5,3 | 1500 | 15 | 145 | 410 |

### qabarit  ölçüləri

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 |
| 766 | 420 | 355 | 165 | 370 | 220 | 250 | 100 | 530 | 250 | 495 | 260 | 170 | 170 |

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| A1 | A2 | A3 | h | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| 270±1,1 | 320±1,1 | 200±1,1 | 39-0,29 | 260 | 225 | 202 | 150 | 215 | 180 | 158 | 100 |

| Ölçüləri mm-lə | MPa (kqs/sm2) gir /çıx |
| --- | --- |
| d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b |  |
| 18 | 18 | 24 | 36js6(±0,008) | 8 | 8 | 10 N9(-0,036),h9(-0,036) | 0,6(6)/1,6(16) |

### AQREQATIN     qabarit  ölçüləri

| Nasosun markası | Ölçüləri mm-lə | n |
| --- | --- | --- |
|  | L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | B | B1 | A | H | h |  |
| 1D200-90 | 1740 | 1330 | 190 | - | - | 910 | 545 | 460 | 400 | 840 | 460 | 4 |
|  | 1705 | 1330 | 190 | - | - | 910 | 530 | 460 | 400 | 805 | 460 | 4 |
|  | 1710 | 1330 | 190 | - | - | 910 | 545 | 460 | 400 | 805 | 460 | 4 |
|  | 1445 | 1080 | 190 | - | - | 735 | 530 | 350 | 290 | 705 | 460 | 4 |
|  | 1405 | 1080 | 190 | - | - | 735 | 530 | 350 | 290 | 715 | 460 | 4 |
|  | 1565 | 1190 | 190 | - | - | 780 | 530 | 350 | 290 | 705 | 460 | 4 |
| 1D200-90 а | 1710 | 1330 | 190 | - | - | 910 | 545 | 460 | 400 | 840 | 460 | 4 |
|  | 1705 | 1330 | 190 | - | - | 910 | 530 | 460 | 400 | 805 | 460 | 4 |
|  | 1525 | 1270 | 190 | - | - | 820 | 530 | 360 | 300 | 750 | 460 | 4 |
| 1D200-90 b | 1610 | 1235 | 190 | - | - | 840 | 530 | 450 | 380 | 790 | 480 | 4 |
|  | 1615 | 1235 | 190 | - | - | 840 | 530 | 450 | 380 | 745 | 480 | 4 |
|  | 1495 | 1205 | 190 | - | - | 820 | 530 | 360 | 300 | 750 | 460 | 4 |
|  | 1555 | 1240 | 190 | - | - | 820 | 530 | 360 | 300 | 745 | 460 | 4 |
|  | 1575 | 1240 | 190 | - | - | 820 | 530 | 360 | 300 | 735 | 460 | 4 |
|  | 1395 | 1125 | 190 | - | - | 780 | 530 | 350 | 290 | 750 | 460 | 4 |

| Nasosun markası | Mühərrik | Aqreqatın çəkisi, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Gərkinlik, V | Kütlə, kq |  |
| 1D200-90 | 5АМ250М2 U3, Т2 | 90 | 380 | 505 | 770 |
|  | А250М2 U3, Т2 | 90 | 220/380 | 490 | 755 |
|  | 5AMN250S2 У3 | 90 | 380 | 485 | 750 |
|  | 5А160S4 U3, Т2 | 15 | 220/380 | 127 | 365 |
|  | АIР160S4 U3, Т2 | 15 | 220/380 | 120 | 360 |
|  | 4PHМ180МО4 | 15 | 220 | 179,5 | 410 |
| 1D200-90 а | 5AM250S2 U3, T2 | 75 | 380 | 475 | 740 |
|  | A250S2 U3, T2 | 75 | 220/380 | 450 | 715 |
|  | 5АН200.2UЗ, T2 | 75 | 380 | 280 | 525 |
| 1D200-90 b | 5А225М2 U3, Т2 | 55 | 380 | 340 | 605 |
|  | А225М2 U3, Т2 | 55 | 220/380 | 320 | 585 |
|  | 5АН200М2 U3, Т2 | 55 | 380 | 250 | 500 |
|  | 5А200L2 U3, Т2 | 45 | 380 | 255 | 500 |
|  | А200L2 U3, Т2 | 45 | 220/380 | 255 | 500 |
|  | 4АМН180М2 UЗ | 45 | 380 | 185 | 430 |