# Nasos  1D 315-50 (а, b)

### TƏYİNATI

Iki tərəfli girişi olan D, 1D, 2D tipli nasoslar yüksək faydalı iş əmsalına və sorma qabiliyyətinə malikdirlər.Bu tip nasoslar mərkəzdənqaçan,ufüqi,birpilləli  olmaqla iki tərəfli yarımspiral səkilində suyu işçi çarxa gətirmə  və spiral səkilində suyu ötürmə  xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Sorma və təzyiq boruları korpusun aşağı hissəsində yeləşir ki,bu da su borularını və mühərriki sökmədən rotorun işçi hissələrini dəyişərkən nasosun sökülməsi zamanı heç bir mane yaratmır.Nasosun rotoru muftanın köməyi ilə elektrik mühərrikilə birgə fırlanır.Rotorun dayaqlarına ikitərəfli radial podşipniklər xidmət edir.İşçi təkər ikitərəfli girişə malikdir ki,bu da ox boyunca qüvvələr nisbətini  tarazlaşdırır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1D315-50 | 315 | 50 | 6,5 | 3000 | 75 | 190 | 788 |
| 1D315-50а | 300 | 42 | 6,7 | 3000 | 55 | 190 | 650 |
| 1D315-50b | 230 | 36 | 6,8 | 3000 | 45 | 190 | 650 |

### qabarit  ölçüləri

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 |
| 766 | 420 | 355 | 165 | 370 | 220 | 250 | 100 | 600 | 300 | 520 | 290 | 170 | 170 |

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| A1 | A2 | A3 | h | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| 270±1,1 | 320±1,1 | 200±1,1 | 39-0,29 | 315 | 280 | 258 | 200 | 280 | 240 | 212 | 150 |

| Ölçüləri mm-lə | MPa (kqs/sm2) gir /çıx |
| --- | --- |
| d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b |  |
| 18 | 22 | 24 | 36js6(±0,008) | 8 | 8 | 10 N9(-0,036),h9(-0,036) | 0,6(6)/1,0(10) |

### aqeqatın qabarit  ölçüləri

| Nasosun markası | Ölçüləri mm-lə | n |
| --- | --- | --- |
|  | L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | B | B1 | A | H | h |  |
| 1D315-50 | 1707 | 1325 | 190 | - | - | 890 | 600 | 470 | 400 | 890 | 510 | 4 |
|  | 1702 | 1325 |  |  |  | 890 |  | 470 | 400 | 895 | 510 |  |
|  | 1522 | 1265 |  |  |  | 820 |  | 360 | 300 | 790 | 500 |  |
| 1D315-50а | 1607 | 1255 | 190 | - | - | 840 | 600 | 440 | 370 | 805 | 495 | 4 |
|  | 1612 | 1255 |  |  |  | 840 |  | 440 | 370 | 760 | 495 |  |
|  | 1492 | 1235 |  |  |  | 820 |  | 360 | 300 | 790 | 500 |  |
| 1D315-50b | 1553 | 1235 | 190 | - | - | 820 | 600 | 360 | 300 | 785 | 500 | 4 |
|  | 1577 | 1235 |  |  |  | 820 |  |  |  | 775 |  |  |
|  | 1392 | 1130 |  |  |  | 780 |  |  |  | 790 |  |  |

| Nasosun markası | Mühərrik | Aqreqatın çəkisi, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Gərkinlik, V | Kütlə, kq |  |
| 1D315-50 | 5АМ250S2 U3, Т2 | 75 | 380 | 475 | 788 |
|  | А250S2 U3, Т2 |  | 220/380 | 450 | 750 |
|  | 5АН200L2 U3, Т3 |  | 380 | 280 | 580 |
| 1D315-50а | 5А225М2 UЗ, Т2 | 55 | 380 | 340 | 650 |
|  | А225М2 U3, Т2 |  | 220/380 | 320 | 630 |
|  | 5АН200М2 U3, ТЗ |  | 380 | 250 | 549 |
| 1D315-50б | 5А200L2 U3, Т2 | 45 | 380 | 255 | 554 |
|  | А200L2 U3, Т2 |  | 220/380 | 255 | 554 |
|  | 4АМН180М2 UЗ |  | 380 | 185 | 474 |