# Nasos  К 150-125-315 (а)

### TƏYİNATI

K tipli mərkəzdən qaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.

K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К150-125-315 | 200 | 32 | 4,0 | 1500 | 30 | 161 | 450 |
| К150-125-315а | 180 | 26 | 4,0 | 1500 | 22 | 161 | 430 |

### Nasosun qabarit ölçüləri

| Марка насоса | L | I | I1 | I2 | I3 | I4 | H | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К150-125-315 | 1375 | 690 | 140 | 163 | 275 | 1170 | 610 | 350 |
| К150-125-315 а | 1325 | 690 | 140 | 163 | 275 | 1170 | 610 | 350 |

| Sorucu borunun birləşməsi | Təzyiq borusunun birləşməsi |
| --- | --- |
| Dy | D | D1 | D2 | d | n | I5 | I6 | C3 | Dy1 | D3 | D4 | D5 | n1 | d1 | c2 | b1 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | М20 | 8 | 25 | 35 | 3 | 125 | 245 | 210 | 184 | 8 | 18 | 3 | 21 |

| Nasosun markası | Mühərrik |
| --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt |
| К150-125-315 | АIR180М4 | 30 |
| К150-125-315 а | АIR180S4 | 22 |

.