# AXO tipli nasoslar

### TƏYİNATI

AXO tipli nasosları  nasoslar sıxlığı  maksimum 1850 kq/m3,   tərkibində bərk mexaniki qarışıqların ölçüsü maksimum 1.0 mm, həcmi konsentrasiyası  1.5%-dən az  olan kimyəvi aktiv və neytral mayeləri nəql etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  Vurulan mayenin kinematik  özlülüyü  30x10-6 m2/san-yə qədərdir.

Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АХО40-25-160 | 6,3 | 32 | 3,0 | 3000 | 3-5,5 | 46 | 183 |
| АХО40-25-160а | 6 | 25 | 3,0 | 3000 |  |  |  |
| АХО40-25-160b | 5 | 20 | 3,0 | 3000 |  |  |  |
| АХО40-25-160d | 6,3 | 37 | 3,0 | 3000 |  |  |  |
| АХО50-32-160 | 12,5 | 32 | 3,5 | 3000 | 3-7,5 | 49 | 222 |
| АХО50-32-160а | 11,5 | 25 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| АХО50-32-160b | 10 | 20 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| АХО50-32-200 | 12,5 | 50 | 3,5 | 3000 | 7,5-18,5 | 60 | 325 |
| АХО50-32-200а | 11,5 | 40 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| АХО50-32-200b | 10 | 32 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| АХО65-40-200 | 25 | 50 | 4,0 | 3000 | 11-22 | 57 | 370 |
| АХО65-40-200а | 24 | 40 | 4,0 | 3000 |  |  |  |
| АХО65-40-200b | 23,5 | 32 | 4,0 | 3000 |  |  |  |
| АХО100-65-315 | 50 | 32 | - | - | 15-22 | - | - |
| АХО100-65-315а | 50 | 32 | - | - |  |  |  |
| АХО100-65-315b | 50 | 32 | - | - |  |  |  |
| АХО100-65-400 | 50 | 50 | - | - | 30-37 | - | - |
| АХО100-65-400а | 50 | 50 | - | - |  |  |  |
| АХО100-65-400b | 50 | 50 | - | - |  |  |  |
| АХО125-80-250 | 80 | 20 | - | - | 15-18,5 | - | - |
| АХО125-100-315 | 125 | 32 | - | - | 37-45 | - |  |
| АХО125-100-315а | 125 | 32 | - | - |  |  |  |
| АХО125-100-315б | 125 | 32 | - | - |  |  |  |
| АХО125-100-400 | 125 | 50 | - | - | 55-75 | - | - |
| АХО125-100-400а | 125 | 50 | - | - |  |  |  |
| АХО125-100-400b | 125 | 50 | - | - |  |  |  |
| АХО150-125-315 | 200 | 32 | - | - | 55-75 | - | - |
| АХО150-125-315а | 200 | 32 | - | - |  |  |  |
| АХО150-125-315b | 200 | 32 | - | - |  |  |  |
| АХО200-150-400 | 315 | 50 | - | - | 90-110 | - | - |
| АХО200-150-400а | 315 | 50 | - | - |  |  |  |
| АХО200-150-400b | 315 | 50 | - | - |  |  |  |
| АХО315/50 | 315 | 50 | - | - | 90-110 | - | - |
| АХО315/50а | 315 | 50 | - | - |  |  |  |
| АХО315/50b | 315 | 50 | - | - |  |  |  |

AXO tipli nasosların  qabarit  cizgiləri

### aXO tipli  Aqeqatın qabarit və birləşdirici  ölçüləri

| Nasosun markası | Mühərrikin növü | Ölçüləri, mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | B | b1 | C | C2 | H | h | h1 | L | l |
| АХО40-25-160 АХО40-25-160а АХО40-25-160b АХО40-25-160d | АİR90L2 АİМ90L2 АİR100S2 АİМ100S2 АİR100L2 АİМ100L2 | 418 | - 170 - 170 - 170 | 345 345 340 340 340 340 | 600 | 317 447 339 467 339 467 | 192 | 160 | 883 940 906 971 936 996 | 885 |
| АХО50-32-160 АХО50-32-160а АХО50-32-160b | АİR90L2 АİМ90L2 АİR100S2 АİМ100S2 АİR100L2 АİМ100L2 АİR112М2 АİМ112М2 | 418 418 418 418 418 418 425 425 | - 170 - 170 - 170 - 170 | 345 345 340 340 340 340 345 345 | 600 | 317 447 339 467 339 467 365 495 | 192 | 160 | 884 941 907 971 936 996 980 1045 | 885 885 885 885 885 885 977 977 |
| АХО50-32-200 АХО50-32-200а АХО50-32-200b | АİR112М2 АİМ112М2 АİR132M2 АİМ132M2 АİR160S2 АİМR160S2 АİR160М2 АİМR160М2 | 425 425 425 425 460 460 460 460 | - 170 - 280 165 210 165 210 | 345 345 345 345 380 380 380 380 | 600 600 600 600 750 750 750 750 | 403 533 425 593 455 565 455 565 | 230 | 180 | 1030 1095 1095 1155 1200 1260 1230 1300 | 997 997 997 997 1065 1065 1065 1065 |
| АХО65-40-200 АХО65-40-200а АХО65-40-200b | АİR132M2 АİМ132M2 АİR160S2 АİRМ160S2 АİR180S2 АİМR180S2 | 425 425 460 460 504 504 | - 280 165 210 184 210 | 345 345 380 380 380 380 | 600 600 750 750 750 750 | 423 593 455 565 560 655 | 230 230 230 230 300 300 | 180 | 1115 1175 1220 1280 1220 1290 | 997 997 1065 1065 1122 1122 |