Nasos ETsV (ЭЦВ) -  10

TƏYİNATI

ETsV (ЭЦВ) tipli artezan quyuları üçün nəzərdə tutulmuş şaquli mərkəzdənqaçma nasosları. Bu tip elektrik nasoslu aqreqatlar şəhərin,yeyinti sənayesinin və kənd təsərrüfatının su təchizatını təmin etmək məqsədilə artezan quyularından içməli suların vurulmasında istifadə olunur. Aqreqat bir-birinə mufta ilə birləşmiş sinxron tipli elektrik mühərrikindən və çox seksiyalı mərkəzdənqaçma nasosdan ibarətdir.

Aqreqatın fırlanma tezliyi 3000 dövr/dəq-dir. Statorun dolağının sarınmasında suya davamlı naqillərdən istifadə olunub. Mühərrikin soyudulması vurulan su ilə təmin olunur.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Nominal xüsusiyyətləri | L, mm | Kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Basqı, | Cərəyan, А | Gücü, kvt |  |  |
| ETsV (ЭЦВ) 10-65-65 | 65 | 65 | 42 | 22 | 1180 | 130 |
| ETsV (ЭЦВ) 10-65-65 нрк |  | 65 | 45 | 22 | 1310 | 135 |
| ETsV (ЭЦВ) 10-65-90 нрк |  | 90 | 48 | 27 | 1530 | 210 |
| ETsV (ЭЦВ) 10-65-100 |  | 100 | 62 | 32 | 1360 | 150 |
| ETsV (ЭЦВ) 10-65-110 |  | 110 | 65 | 32 | 1640 | 220 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-110 nrk |  | 110 | 65 | 32 | 1640 | 220 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-120 |  | 120 | 77 | 45 | 1840 | 257 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-125 |  | 125 | 71 | 33 | 1640 | 220 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-125 nrk |  | 125 | 71 | 33 | 1640 | 220 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-150 |  | 150 | 93 | 45 | 1680 | 170 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-150 nrk |  | 150 | 77 | 45 | 1840 | 257 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-160 |  | 160 | 82 | 37 | 1456 | 205 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-175 |  | 175 | 93 | 45 | 2000 | 285 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-175 nrk |  | 175 | 93 | 45 | 1920 | 265 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-200 |  | 200 | 106 | 50 | 2095 | 290 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-200 nrk |  | 200 | 106 | 50 | 2000 | 285 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-225 |  | 225 | 125 | 65 | 2170 | 300 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-225 nrk |  | 225 | 125 | 65 | 2095 | 290 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-250 |  | 250 | 135 | 65 | 2320 | 320 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-250 nrk |  | 250 | 135 | 65 | 2170 | 300 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-275 |  | 275 | 155 | 75 | 2320 | 320 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-275 nrk |  | 275 | 155 | 75 | 2320 | 320 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-300 |  | 300 | 165 | 75 | 2030 | 267 |
| ETsV (ЭЦВ)10-65-325 |  | 325 | 175 | 80 | 2140 | 285 |
| ETsV (ЭЦВ)10-100-120 | 100 | 120 | 115 | 55 | 2200 | 301 |
| ETsV (ЭЦВ)10-100-120 nro |  | 120 | 115 | 55 | 2200 | 301 |
| ETsV (ЭЦВ)10-120-40 nro | 120 | 40 | 46 | 22 | 1320 | 183 |
| ETsV (ЭЦВ)10-120-60 nro |  | 60 | 60 | 32 | 1615 | 223 |
| ETsV (ЭЦВ)10-120-80 nro |  | 80 | 85 | 33 | 1700 | 231 |
| ETsV (ЭЦВ)10-120-100 nro |  | 100 | 95 | 45 | 1930 | 271 |
| ETsV (ЭЦВ)10-120-120 nro |  | 120 | 115 | 55 | 2085 | 296 |
| ETsV (ЭЦВ)10-120-140 nrk |  | 140 | 141 | 80 | 2280 | 326 |
| ETsV (ЭЦВ)10-120-160 |  | 160 | 165 | 75 | 2300 | 318 |
| ETsV (ЭЦВ)10-120-160 nro |  | 160 | 154 | 75 | 2355 | 326 |
| ETsV (ЭЦВ)10-120-180 |  | 180 | 176 | 80 | 2390 | 337 |
| ETsV (ЭЦВ)10-120-200 |  | 200 | 199 | 90 | 2450 | 353 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-25 | 160 | 25 | 36 | 17 | 1315 | 183 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-25 nro |  | 25 | 36 | 17 | 1315 | 183 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-35 |  | 35 | 47 | 22 | 1485 | 204 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-35 nro |  | 35 | 47 | 22 | 1485 | 204 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-50 |  | 50 | 67 | 32 | 1615 | 236 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-50 nro |  | 50 | 67 | 33 | 1615 | 236 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-75 |  | 75 | 98 | 45 | 1920 | 270 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-75 nro |  | 75 | 98 | 45 | 1920 | 270 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-100 |  | 100 | 130 | 65 | 2180 | 310 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-100 nro |  | 100 | 130 | 65 | 2180 | 310 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-125 |  | 125 | 165 | 80 | 2420 | 340 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-125 nro |  | 125 | 165 | 80 | 2420 | 340 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-150 |  | 150 | 185 | 90 | 2590 | 351 |
| ETsV (ЭЦВ)10-160-150 nro |  | 150 | 185 | 90 | 2590 | 351 |

### qabarit  ölçüləri

|  | D1 | D2 | D |
| --- | --- | --- | --- |
| ETsV (ЭЦВ) 10-65 | 235 | 235 | SP-114- D QOST (ГОСТ) 633 |

### naqilin en kəsiyi

### m0ntaj      olunması