# Nasos  ETsV (ЭЦВ) - 8

TƏYİNATI

ETsV (ЭЦВ) tipli artezan quyuları üçün nəzərdə tutulmuş şaquli mərkəzdənqaçma nasosları. Bu tip elektrik nasoslu aqreqatlar şəhərin,yeyinti sənayesinin və kənd təsərrüfatının su təchizatını təmin etmək məqsədilə artezan quyularından içməli suların vurulmasında istifadə olunur. Aqreqat bir-birinə mufta ilə birləşmiş sinxron tipli elektrik mühərrikindən və çox seksiyalı mərkəzdənqaçma nasosdan ibarətdir.

Aqreqatın fırlanma tezliyi 3000 dövr/dəq-dir. Statorun dolağının sarınmasında suya davamlı naqillərdən istifadə olunub. Mühərrikin soyudulması vurulan su ilə təmin olunur.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Nominal xüsusiyyətləri | L, mm | Kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Basqı, | Cərəyan, А | Gücü, kvt |  |  |
| ETsV (ЭЦВ) 8-16-100 | 16 | 100 | 16 | 6,3 | 1220 | 74 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-16-140 |  | 140 | 25 | 11 | 1100 | 93 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-16-160 |  | 160 | 30 | 13 | 1220 | 107 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-16-180 |  | 180 | 32 | 13 | 1410 | 110 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-16-200 |  | 200 | 36 | 17 | 1570 | 135 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-16-260 |  | 260 | 45 | 22 | 1270 | 142 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 5,5 | 1545 | 67 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-70 |  | 70 | 18 | 8,5 | 1660 | 76 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-90 |  | 90 | 20 | 9 | 1190 | 88 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-100 |  | 100 | 27 | 11 | 1840 | 90 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-110 |  | 110 | 24 | 11 | 1422 | 82 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-125 |  | 125 | 33 | 13 | 2318 | 102 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-150 |  | 150 | 37 | 17 | 1310 | 128 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-160 |  | 160 | 37 | 17 | 1807 | 99 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-180 |  | 180 | 49 | 18,5 | 1440 | 132 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-230 |  | 230 | 60 | 22 | 1490 | 142 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-300 |  | 300 | 76 | 32 | 1790 | 212 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-340 |  | 340 | 80 | 45 | 2570 | 225 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-25-400 |  | 400 | 90 | 45 | 2780 | 234 |
| ETsV (ЭЦВ) 8-40-35 | 40 | 35 | 14 | 5,5 | 1000 | 76 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-40 |  | 40 | 18 | 6,3 | 1240 | 71 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-40 nrk |  | 40 | 18 | 6,3 | 1240 | 73 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-60 |  | 60 | 25 | 11 | 1310 | 87 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-60 nrk |  | 60 | 25 | 11 | 1310 | 87 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-70 |  | 70 | 24 | 11 | 1150 | 98 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-90 |  | 90 | 36 | 17 | 1440 | 127 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-90 nrk |  | 90 | 36 | 17 | 1440 | 127 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-110 |  | 110 | 37 | 17 | 1380 | 121 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-120 |  | 120 | 48 | 22 | 1490 | 135 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-120 nrk |  | 120 | 48 | 22 | 1490 | 135 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-125 |  | 125 | 46 | 20 | 1440 | 125 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-145 |  | 145 | 54 | 25 | 1550 | 133 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-150 |  | 150 | 56 | 27 | 1790 | 170 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-150 nrk |  | 150 | 56 | 27 | 1790 | 170 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-160 |  | 160 | 54 | 25 | 1640 | 140 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-180 |  | 180 | 63 | 32 | 1920 | 172 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-180 nrk |  | 180 | 63 | 32 | 1920 | 172 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-200 nrk |  | 200 | 72 | 45 | 2180 | 200 |
| ETsV (ЭЦВ)8-40-200 ark |  | 200 | 72 | 45 | 2180 | 193 |
| ETsV (ЭЦВ)8-65-20 | 65 | 20 | 12 | 5,5 | 1080 | 69 |
| ETsV (ЭЦВ)8-65-35 |  | 35 | 20 | 9 | 1350 | 96 |
| ETsV (ЭЦВ)8-65-40 |  | 40 | 38 | 17 | 1400 | 131 |
| ETsV (ЭЦВ)8-65-70 |  | 70 | 49 | 22 | 2660 | 115 |
| ETsV (ЭЦВ)8-65-90 |  | 90 | 65 | 27 | 2090 | 198 |
| ETsV (ЭЦВ)8-65-110 |  | 110 | 70 | 33 | 2165 | 201 |
| ETsV (ЭЦВ)8-65-125 |  | 125 | 68 | 32 | 1935 | 155 |
| ETsV (ЭЦВ)8-65-145 |  | 145 | 100 | 45 | 2500 | 232 |
| ETsV (ЭЦВ)8-65-180 |  | 180 | 108 | 45 | 2660 | 240 |

### qabarit ölçüləri

|  | D1 | D2 | D |
| --- | --- | --- | --- |
| ETsV 8-16-140; 160; 180, ETsV 8-25-55; 70; 100; 125 ETsV 8-40-60; 60 nrk | 186 | 144 | G-3-V QOST (ГОСТ) 6357 |
| ETsV 8-16-200; 260 ETsV 8-25-150; 150 paslanmayan; 180; 230; 300 ETsV 8-40-90; 90 nrk; 120; 120 nrk; 150; 150 nrk; 180; 180 nrk | 186 | 186 | G-3-V QOST (ГОСТ) 6357 |
| ETsV 8-65 | 186 | 186 | СП-114-D QOST (ГОСТ) 633 |

### naqilin en kəsiyi

### m0ntaj olunması