# Nasos 1D 630-90 (а, b)

### TƏYİNATI

Iki tərəfli girişi olan D, 1D, 2D tipli nasoslar yüksək faydalı iş əmsalına və sorma qabiliyyətinə malikdirlər. Bu tip mərkəzdən qaçma nasosları, ufüqi, birpilləli  olmaqla iki tərəfli yarımspiral səkilində suyu işçi çarxa gətirmə  və spiral səkilində suyu ötürmə  xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Sorma və təzyiq boruları korpusun aşağı hissəsində yeləşir ki, bu da su borularını və mühərriki sökmədən rotorun işçi hissələrini dəyişərkən nasosun sökülməsi zamanı heç bir mane yaratmır.

Nasosun rotoru muftanın köməyi ilə elektrik mühərrikilə birgə fırlanır. Rotorun dayaqlarına ikitərəfli radial podşipniklər xidmət edir.İşçi təkər ikitərəfli girişə malikdir ki,bu da ox boyunca qüvvələr nisbətini  tarazlaşdırır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1D630-90 | 630 | 90 | 5,5 | 1500 | 315 | 524 | 3050 |
| 1D630-90 | 630 | 90 | 5,5 | 1500 | 250 | 524 | 2260 |
| 1D630-90 | 630 | 90 | 5,5 | 1500 | 110 | 524 | 1750 |
| 1D630-90 а | 550 | 74 | 5,8 | 1500 | 200 | 524 | 2025 |
| 1D630-90 b | 500 | 60 | 5,9 | 1500 | 160 | 524 | 1905 |
| 1D630-90 | 500 | 38 | 5,0 | 1000 | 110 | 524 | 1500 |
| 1D630-90 | 500 | 38 | 5,0 | 1000 | 90 | 524 | 1545 |
| 1D630-90 а | 470 | 30 | 5,1 | 1000 | 75 | 524 | 1510 |
| 1D630-90 b | 420 | 25 | 5,2 | 1000 | 55 | 524 | 1200 |

### qabarit  ölçüləri

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 |
| 1145 | 645 | 590 | 360 | 590 | 390 | 360 | 160 | 1000 | 500 | 845 | 440 | 330 | 270 |

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| A1 | A2 | A3 | h | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| 530±1,1 | 530±1,1 | 300±1,1 | 64-0,31 | 370 | 335 | 312 | 250 | 335 | 295 | 268 | 200 |

| Ölçüləri mm-lə | MPa (kqs/sm2) gir /çıx |
| --- | --- |
| d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b |  |
| 18 | 22 | 28 | 60k6(+0,021 +0,002) | 12 | 12 | 18 N9(-0,043),h9(-0,043) | 0,6(6)/1,6(16) |

### aqeqatın qabarit  ölçüləri

| Nasosun markası | Ölçüləri mm-lə | n |
| --- | --- | --- |
|  | L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | B | B1 | A | H | h |  |
| 1D630-90 | 2930 | 2435 | 200 | 650 | 1300 | 1950 | 1320 | 885 | 800 | 1580 | 710 | 8 |
|  | 2930 | 2435 | 200 | 650 | 1300 | 1950 | 1320 | 885 | 800 | 1580 | 710 | 8 |
|  | 2360 | 2125 | 310 | - | 700 | 1400 | 1090 | 720 | 660 | 1535 | 665 | 6 |
|  | 2445 | 1960 |  |  | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1115 |  |  |
|  | 2195 | 1930 |  |  |  |  |  |  |  | 1175 |  |  |
|  | 2250 | 2065 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
|  | 2580 | 2290 |  |  | 700 | 1400 | 1090 | 720 | 660 | 1110 |  |  |
|  | 2345 | 1960 |  |  | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1115 |  |  |
|  | 2040 | 1905 |  |  | 570 | 1140 |  |  |  | 1070 |  |  |
|  | 2265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D630-90 а | 2360 | 2125 | 310 | - | 700 | 1140 | 1090 | 720 | 660 | 1535 | 655 | 6 |
|  | 2445 | 1960 |  |  | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1115 |  |  |
|  | 2445 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 1115 |  |  |
|  | 2195 | 1930 |  |  |  |  |  |  |  | 1175 |  |  |
|  | 2200 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
|  | 2265 | 1905 |  |  | 570 | 1140 |  |  |  | 1070 |  |  |
|  | 2175 | 1905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | 1695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D630-90b | 2445 | 1960 | 310 | - | 630 | 1250 | 1000 | 600 | 540 | 1115 | 655 | 6 |
|  | 2335 | 1905 |  |  | 570 | 1140 |  |  |  | 1070 |  |  |
|  | 2040 | 1905 |  |  |  |  |  |  |  | 1130 |  |  |
|  | 2120 | 1695 |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |  |  |
|  | 2085 | 1695 |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |  |  |

| Nasosun markası | Mühərrik | Aqreqatın çəkisi, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Gərkinlik, V | Kütlə, kq |  |
| 1D630-90 | DА304 400XK-4M U1 | 315 | 6000 | 2190 | 3050 |
|  | DА304 400X-4M T2 | 315 |  | 2330 | 3050 |
|  | А4-355-L4 UЗ, ТЗ | 250 |  | 1250 | 2070 |
|  | 5АМН315-М4 UЗ |  | 380/660 | 1050 | 1940 |
|  | 5АН315-В4UЗ, ТЗ |  |  | 990 | 1780 |
|  | DАН315-М4 UЗ |  |  | 970 | 1775 |
|  | DАВ250-4 UЗ |  | 6000 | 1420 | 2260 |
|  | 5АМ315 S6 UЗ, Т2 | 110 | 380/660 | 960 | 1750 |
|  | 5АН280В-6 U3, ТЗ | 110 |  | 732 | 1500 |
|  | 5АМН280-S6 UЗ | 90 |  | 715 | 1480 |
|  | 5АМ280М-6 U3, Т2 |  |  | 780 | 1545 |
|  | 5АН280А-6 U3, Т2 |  |  | 700 | 1470 |
| 1D630-90 а | А4-355-LK-4 U3, ТЗ | 200 | 6000 | 1200 | 2025 |
|  | 5AMH315S-4 U3 |  | 380/660 | 1050 | 1845 |
|  | 5АМ315М4УЗ, Т2 |  |  | 1110 | 1945 |
|  | 5АН315А-4 UЗ, ТЗ |  |  | 900 | 1960 |
|  | DАН315S-4 U3 |  |  | 870 | 1675 |
|  | 5AM280-S6 U3, T2 | 75 |  | 745 | 1510 |
|  | А280S6 U3, Т2 |  |  | 570 | 1335 |
|  | 5АМН250-М6 U3 |  | 220/380 | 475 | 1200 |
| 1D630-90 b | 5AM315-S4 U3, T2 | 160 | 380/660 | 1110 | 1905 |
|  | 5АМН280-М4 U3 |  |  | 835 | 1600 |
|  | 5АН280-В4 U3, Т3 |  |  | 764 | 1530 |
|  | 5АМ250-М6 U3, Т2 | 55 | 220/380 | 450 | 1200 |
|  | А250-М6 U3, Т2 | 55 | 220/380 | 455 | 1205 |

| Vəziyyəti | Adı |
| --- | --- |
| 1 | Sökülmüş rotor |
| 2 | Qapaq |
| 3 | Gövdə-korpus |
| 4 | Qulp, çənbər |
| 5 | İşçi çarx |
| 6 | Prokladka, araliq qat |
| 7 | Ştift ( başsız vint ) 10x80 |
| 8 | Qayka М 24 |
| 9 | Şpilka ( mil ) М24х55 |
| 10 | Sıxıcı vint М12х45 |
| 11 | Probka М16 |
| 12 | Qayka М16 |
| 13 | Yastıq |
| 14 | Şpilka (mil М 16x60) |
| 15 | Kipləndirici həlqələr (salnik) |
| 16 | Val |