# Nasos   1К 20/30    (а, b, m)

### TƏYİNATI

K tipli mərkəzdən qaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.

K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1К20/30 m | 20 | 30 | 3,8 | 3000 | 5,5 | 33,5 | 84 |
| 1К20/30 | 20 | 30 | 3,8 | 3000 | 4,0 | 33,5 | 76,5 |
| 1К20/30 а | 20 | 30 | 3,8 | 3000 | 3,0 | 33,5 | 72 |
| 1К20/30 b | 20 | 30 | 3,8 | 3000 | 2,2 | 33,5 | 66 |

### Nasosun qabarit ölçüləri

| Ölçüləri, mm-lə |
| --- |
| L | I | I1 | I2 | a | a1 | b | b1 | B | B1 | B2 | H | H1 |
| 466 | 120 | 115 | 91 | 195 | 140±0,7(М) | 160 | 130+0,7(М) | 275 | 163 | 98 | 270 | 120 |

| Ölçüləri, mm-lə |
| --- |
| d | d1 | D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
| 25 | 14 | 160 | 65 | 130 | 100 | 40 | 80 | 100 | 130 |

| Nasosun markası | Mühərrik |
| --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvtт | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Gərkinlik, V |
| 1К20/30 m | AIR1001.2 | 5,5 | 50(3000) | 220,380 |
|  | A100L2 |  |  |  |
| 1К20/30 | AIR100S2 | 4,0 |  |  |
|  | A100S2 |  |  |  |
| 1К20/30 а | AMR90L2 | 3,0 |  |  |
|  | A90L2 |  |  |  |
| 1К20/30 b | АIR80В2 | 2,2 |  |  |
|  | А80В2 |  |  |  |
|  | 5А80МV2 |  |  |  |

aqreqatın qabarit ölçüləri