# Nasos 1К 8/18 (а)

### TƏYİNATI

K tipli mərkəzdən qaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.

K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1К 8/18 | 8 | 18 | 3,8 | 3000 | 1,5 | 32 | 64 |
| 1К 8/18 а | 8 | 18 | 3,8 | 3000 | 1,5 | 32 | 64 |

### nasosun qabarit ölçüləri

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| L | I | I1 | I2 | a | a1 | b | b1 | B | B1 | B2 | H | H1 |
| 466 | 120 | 115 | 91 | 195 | 140±0,7(М) | 160 | 130+0,7(М) | 230 | 135 | 75 | 240 | 120 |

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| d | d1 | D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
| 25 | 14 | 140 | 50 | 110 | 90 | 32 | 70 | 90 | 120 |

| Nasosun markası | Mühərrik |
| --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Gərkinlik, V |
| 1К8/18 1К8/18 а | 5А80МА2 | 1,5 | 50 (3000) | 220, 380 |
|  | А80А2 |  |  |  |
|  | АIR80А2 |  |  |  |

### aqreqatın qabarit ölçüləri