# Nasos 1К 80-50-200

### TƏYİNATI

K tipli mərkəzdən qaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.

K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1K80-50-200 | 50 | 50 | 3000 | 7,5 - 22 | 58 | 322 |

### Nasosun qabarit ölçüləri

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| I | I1 | I2 | a | a1 | a2 | a3 | a4 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | B | B1 |
| 100 | 385 | 50 | 285 | 70 | 100 | 45 | 16 | 265 | 212 | 165 | 110 | 145 | 14 | 140 | 125 |

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | d1 | d2 | d3 | H | H1 | H2 | n | n1 |
| 185 | 80 | 150 | 128 | 50 | 102 | 125 | 160 | M16 | 14 | 32 | 360 | 200 | 160 | 4 |

| Nasosun markası | Maksimum məhsuldarlıgı, m3/saat | Mühərrik | Aqreqatın çəkisi, kq |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Gərkinlik, V | Kütlə, kq |  |
| 1К80-50-200 m-s 1К80-50-200 m-t | 80 | AIR180S2 | 22 | 50 (3000) | 220, 380 | 272 |
|  |  | A180S2 |  |  |  | 259 |
|  |  | AIMR180S2 |  |  |  | 322 |
|  |  | BA180S2 |  |  |  | 296 |
|  | 65 | AIR 160М2 | 18,5 |  |  | 240 |
|  |  | 5А160М2 |  |  |  | 248 |
|  |  | AIMR160М2 |  |  |  | 277 |
|  |  | VА160М2 |  |  |  | 277 |
| 1К80-50-200 l-s 1К80-50-200 l-t | 78 | AIR 160М2 | 18,5 |  |  | 240 |
|  |  | 5А160М2 |  |  |  | 248 |
|  |  | AIMR160М2 |  |  |  | 277 |
|  |  | VА160М2 |  |  |  | 277 |
| 1К80-50-200l-s 1К80-50-500 l-t | 60 | AIR 160S2 | 15 |  |  | 226 |
|  |  | 5A160S2 |  |  |  | 236 |
|  |  | AIMR 160S2 |  |  |  | 262 |
|  |  | VA160S2 |  |  |  | 257 |
| 1К80-50-200-s 1К80-50-200-t | 75 | AIR 160М2 | 18,5 |  |  | 240 |
|  |  | 5А160М2 |  |  |  | 248 |
|  |  | AIMR160М2 |  |  |  | 277 |
|  |  | VА160М2 |  |  |  | 277 |
| 1К80-50-200-s 1К80-50-200-t | 60 | AIR 160S2 | 15 |  |  | 226 |
|  |  | 5A160S2 |  |  |  | 236 |
|  |  | AIMR 160S2 |  |  |  | 262 |
|  |  | VA160S2 |  |  |  | 257 |
| 1К80-50-200а-s 1К80-50-200а-t | 70 | AIR 160S2 | 15 |  |  | 226 |
|  |  | 5A160S2 |  |  |  | 236 |
|  |  | AIMR160S2 |  |  |  | 262 |
|  |  | VA160S2 |  |  |  | 257 |
| 1К80-50-200a-s 1К80-50-200a-t | 56 | AIMR132М2 | 11 |  |  | 188 |
|  |  | А132М2 |  |  |  | 185 |
|  |  | АIМ132М2 |  |  |  | 237 |
|  |  | VА132М2 |  |  |  | 225 |
| 1К80-50-200 b-s 1К80-50-200 b-t | 64 | AIRМ132М2 | 11 | 50 (3000) | 220, 380 | 188 |
|  |  | А132М2 |  |  |  | 185 |
|  |  | АIМ132М2 |  |  |  | 237 |
|  |  | VА132М2 |  |  |  | 225 |
| 1К80-50-200 b-s 1К80-50-200 b-t | 48 | 5АМ112М2 | 7,5 |  |  | 165 |
|  |  | А112М2 |  |  |  | 177 |
|  |  | AIR 112М2 |  |  |  | 148 |
|  |  | АIМ112М2 |  |  |  | 188 |
|  |  | VА112М2 |  |  |  | 187 |