# Nasos К 100-80-160 (а)

### TƏYİNATI

K tipli mərkəzdən qaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.

K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К100-80-160 | 100 | 32 | 4,5 | 3000 | 15 | 78 | 265 |
| К100-80-160а | 90 | 26 | 4,5 | 3000 | 11 | 78 | 210 |

### Nasosun qabarit ölçüləri

| Nasosun markası | L | I | I1 | I2 | I3 | I4 | H | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К100-80-160 | 1235 | 600 | 100 | 93 | 167 (175) | 1020 | 455 | 230 |
| К100-80-160 а | 1105 | 600 | 100 | 93 | 167 (175) | 971 | 425 | 230 |

| Sorucu borunun birləşməsi | Təzyiq borusunun birləşməsi |
| --- | --- |
| Dy | D | D1 | D2 | d | n | I5 | I6 | C3 | Dy1 | D3 | D4 | D5 | n1 | d1 | c2 | b1 |
| 100 | 210 | 180 | 158 | М16 | 8 | 22 | 31 | 3 | 80 | 195 | 160 | 138 | 4 | 18 | 3 | 17 |

| Nasosun markası | Mühərrik |
| --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt |
| К100-80-160 | АIR160S2 | 15 |
| К100-80-160 а | АIR132M2 | 11 |