# Nasos  VVN (ВВН) 1-0,75

### TƏYİNATI

VVN (ВВН)  tipli vakkum nasosları kimya, kağız-srlloza, neft-qaz, yeyinti sənayelərində və xalq təsərrüfatının digər sahələrində havanın, təhlükəsiz qazların və əvvəlcədən damcı böyüklükdə nəmliyi təmizlənmiş  buxar-qaz qarışıqlarının  sorulmasında istifadə olunur.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Xüsusi gücü kvt m3/dəq | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VVN 1-0,75 | 45 | 2,0 | 1500 | 2,2 | 83 |

### qabarit  ölçüləri

| Nasosun markası | L | L1 | L2 | A | A1 | B | B1 | H | H1 | H2 | Kütlə, kq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AİR90L4 | 838 | 575 | 170 | 369+1,1 (M) | 285±1,1 (M) | 332 | 240 | 315 | 312 | 180 | 83 |
| A90L4 | 870 | 575 | 170 | 369+1,1 (M) | 285±1,1 (M) | 332 | 240 | 307 | 312 | 180 | 80 |